Contact Gealan:

021 404 27 00

office@gealan.ro

www.gealan.ro

http://www.gealan.ro/blog/

http://twitter.com/gealanro

http://www.facebook.com/DiscutiiLaFereastra

## Înlocuirea ferestrelor vechi, cea mai rapidă soluţie

## în reabilitarea termică a locuinţei

## Cum calculăm pierderile de căldură prin ferestre şi cât ne costă aceste pierderi?

GEALAN, liderul pieţei locale de profile din PVC pentru ferestre şi uşi, a realizat un calcul energetic pentru a demonstra că romanii ar putea avea cheltuieli mai mici pentru încălzirea locuinţei dacă ar conştientiza importanţa montării unor ferestre potrivite.

„Debranşarea de la reţeaua centralizată de încălzire şi montarea de centrale termice de apartament nu rezolvă problema pierderilor de caldură prin ferestre, pereţi, plafoane şi podele, pierderi ce vor fi suportate tot din buzunarul propriu al locatarilor. Majoritatea blocurilor construite înainte de 1990 au tâmplărie din lemn cu două rânduri de cercevele (ferestre duble) fără sistem de etanşare, cu grad ridicat de permeabilitate a aerului şi un coeficient de transfer termic de Uw ≅ 2.5 W/m2K. În aceste conditii, cea mai rapidă intervenţie de reabilitare termică o reprezintă înlocuirea tâmplăriei vechi” a declarat Aurel Vlaicu, Director General GEALAN România.

Această soluţie reprezintă o lucrare premergătoare izolării pereţilor exteriori şi finisajelor anvelopei, nu necesită construcţia de schele pe clădire, montajul ferestrelor fiind realizat din interiorul apartamentului, iar până la finalizarea lucrărilor de reabilitare se obţin deja, din această etapă, reduceri semnificative ale cheltuielilor.

Dacă la un apartament de mărime medie, cu trei camere, se acţionează numai asupra tâmplăriei exterioare, prin înlocuirea tamplăriei vechi cu tâmplărie termoizolantă din PVC, profil pentacameral şi geam cu argon ( Uw = 1.3 W/m2K ), în urma unui calcul de termotehnică simplu se poate constata că reducerea pierderilor de caldură prin tâmplărie este semnificativă, de peste 50 %.

Fluxul termic sau cantitatea de caldură ce traversează un element de construcţie (ferestre, pereţi opaci, plafoane, podele) depinde de suprafaţa elementului respectiv, de diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior şi în special de rezistenţa termică specifică materialului din care este realizat elementul respectiv. Rezistenţa termică reprezintă cu cât se opune materialul respectiv la transferul de căldură. Pentru ferestre relevant este coeficientul de transfer tremic (Uw) care reprezintă inversul rezistenţei termice sau cât de multă căldură lasă să treacă materialul respectiv, de la interior la exterior. Nu sunt deloc de neglijat în acest calcul infiltraţiile de aer rece prin rosturile tâmplăriei.

Pentru realizarea calculului s-au considerat suprafaţa tâmplăriei de aproximativ 10m², temperatura interioară de calcul pentru asigurarea condiţiilor optime de confort de 20 °C, iar temperatura exterioară convenţională pentru perioada rece a anului de -15 °C - specifică zonei climatice de sud inclusiv Bucureşti. La tâmplăria veche din lemn, neetanşă, infiltraţiile de aer rece au fost cuantificate conform normativelor actuale, iar la tâmplăria termoizolantă s-a luat în calcul doar schimbul de aer necesar aerisirii, neexistand practic infiltraţii de aer rece.

Ceea ce plăteşte locatarul reprezintă chiar necesarul de caldură care compensează pierderile de caldură, neluându-se în calcul aportul de căldură de la soare şi provenit de la sursele electrocasnice. Transformând necesarul de căldură astfel determinat în gigacalorii - unitatea de masură în sistemul de termoficare - şi în final în costuri de încalzire, a rezultat la un preţ al gigacaloriei de 318 RON (valabil pentru Bucureşti), o reducere a cheltuielilor de încălzire cu 1100 RON pe sezon. Practic, în patru ani costul tamplăriei PVC –aproximativ 3600 RON- este în întregime amortizat.

Despre GEALAN

Gealan Romania este compania care produce, de peste 16 ani, profile din PVC pentru uşile şi ferestrele din casa fiecăruia. În prezent Gealan România deţine o cotă de piaţă de aprox. 30% şi are cea mai mare notorietate în România pe piaţa ferestrelor din PVC. Compania colaborează cu circa 500 firme partenere în România pentru care livrează componentele şi tehnologia necesară producţiei de ferestre termoizolante din PVC. Printre produselele din portofoliu se regasesc rulouri, obloane şi diferite accesorii pentru ferestre şi uşi.