Schuco Corona Thermo Plus, o noua generatie de profile din PVC fara armatura de otel de la Alukonigstahl

Alukonigstahl recomanda Schuco Corona Thermo Plus

Compania austriaca Alukonigstahl recomanda sistemul de profile din PVC Schuco Thermo Plus cu 3 nivele de etansare. Tehnologia patentata de coextrudare cu aluminiu se bazeaza pe o constructie cu 7 camere. Sistemul cu izolatie termica superioara permite construirea de ferestre pentru case cu consum energetic redus si case pasive, ramele avand latimi vizibile mici. Datorita prelucrarii economice acestea vor fi realizate in conditii de calitate excelente si cu costuri reduse.

Sistemul  Schuco Corona Thermo Plus, distribuit de Alukonigstahl, este realizat din profile pentru toc si cercevea fara armatura din otel si spuma izolatoare si feroneria specifica, Schuco VarioTec. Profilul cu 7 camere cu adancimea de 82 mm beneficiaza de o geometrie optimizata pentru cea mai buna izolare termica. Valorile Uf sunt de la 0,76 pana la 0,94 W/(m²K). Sistemul permite vitrarea cu geam triplu termoizolant avand o grosime a pachetului de sticla de pana la 52 mm. Tehnologia patentata de coextrudare a profilului din PVC si armaturii din aluminiu duce la obtinerea unor profile optim dimensionate pentru a raspunde cerintelor statice exceptionale. Cerceveaua este coplanara. Adancimea de constructie marita aduce mai multa siguranta si rezistenta la efractie, in timp ce latimea vizibila de 120 mm asigura un aport marit de lumina.

De asemenea, nivelul de izolare fonica atins de sistem atinge valori excelente. Aspectul elegant al sistemului Schuco Corona Thermo Plus, distribuit de Alukonigstahl, este conferit de prezenta garniturilor gri pentru profilele albe. Pentru designul ferestrelor este disponibila o paleta larga de culori, folii imitatii de lemn, capace din aluminiu si mai noul finisaj cu aspect metalic, Schuco Automotive Finish. Un alt aspect important este faptul ca sistemul este complet reciclabil.

Infiintata in 1864 in Retz, Austria de catre Jakob Konig, Alukonigstahl este prezenta pe piata romaneasca din 1995. Avand reprezentante in 11 tari europene, compania isi propune excelenta pentru toate serviciile si produsele distribuite. Pentru mai multe informatii despre produsele si serviciile Alukonigstahl, va rugam sa vizitati www.alukoenigstahl.ro  si http://case.alukoenigstahl.ro/.