GEALAN a lansat S9000, primul sistem combinat pe piața din România

GEALAN, cel mai mare producător de profile din PVC pentru ferestre şi uşi a lansat recent noul sistem combinat, S 9000, o inovație pe piața locală de profil.

Sistemul S 9000, prezentat în premieră în cadrul târgului fensterbau / frontale 2012 organizat la Nurenberg la începutul acestui an, reprezintă primul sistem combinat de pe piaţă și este disponibil începând cu luna august pentru comenzi.

Noul sistem a fost introdus partenerilor printr-o prezentare care a evidențiat caracteristicile și avantajele sistemului S9000, ocazie cu care a fost lansat și microsite-ul dedicat, accesabil la următoarele adrese: www.ferestrepentrucasepasive.ro sau www.fereastrapentrucasapasiva.ro unde sunt prezentate beneficiile concrete ale acestui sistem.

Sistemul este disponibil atât în variata albă cât şi în culori decor și este însoțit  de o gamă largă de accesorii: profile de lăţire, profil de colţ la 90°, profile de colţ variabil, cuplaj static şi profile de legătură.

- Caracteristicile noului sistem S 9000

- Sistemul S 9000 combinat cu adâncime de construcție de 83 mm reuneşte în egală măsură caracteristicile şi avantajele garniturii mediene şi de bătaie. Adâncimea mare, cele şase camere ale profilelor de toc şi cercevea împreună cu trei niveluri de etanşare sunt garanţii ale unei izolări termice extraordinare. Primele testări au redat pentru combinaţia toc / cercevea cu armătură standard o valoare Uf  de 0,92 W/m2K. Prin dezvoltarea noului sistem GEALAN urmărește obținerea eficienţei unui sistem de casă pasivă ca standard. La aceasta contribuie şi zona cu o înălţime de 25 mm în care sticla este acoperită.

- Apartenenţa sistemului S 9000 la familia de sisteme GEALAN este ușor de recunoscut de către consumatori. Forma bazei tocului şi a picioruşului baghetei, precum și poziţionarea găurilor de drenaj sunt elemente specifice portofoliului de sisteme GEALAN pe care le regăsim şi la noul sistem combinat. De asemenea înclinaţia de 15° a buzei profilelor, identică cu cea a altor sisteme GEALAN, împreună cu lăţimile reduse la vedere subliniază design-ul mereu de actualitate.

- Sistemul S 9000 aduce argumente convingătoare și din punct de vedere constructiv. Un concept integrat de armare vizează geometrii simple de armătură în toc şi cercevea, în timp ce folosirea canalelor pentru şuruburi la montajul montantului reprezintă o tehnică optimizată de asamblare. Nu în ultimul rând garnitura centrală protejează elementele de feronerie de umezeală, asigurând astfel un bun comportament la deschidere şi la temperaturi scăzute.

- Un aspect important în dezvoltarea noului sistem S 9000 l-a jucat şi combinaţia cu STV®. Prin această tehnică nouă de lipire, geamul şi cerceveaua se lipesc cu ajutorul unei benzi ultra-performante, special dezvoltată pentru folosirea la constructia de ferestre. Folosirea acestei tehnici dă posibilitatea prelucrătorului de profile GEALAN fie să renunţe total la armătura din cercevea la mărimi standard de fereastră, fie să construiască elemente mai mari.

Despre GEALAN Romania

Gealan Romania este compania care produce, de circa 18 ani, profile din PVC pentru uşile şi ferestrele din casa fiecăruia. În prezent Gealan România deţine o cotă de piaţă de aprox. 30% şi are cea mai mare notorietate în România pe piaţa ferestrelor din PVC. Compania colaborează cu aproximativ 600 firme partenere în România pentru care livrează componentele şi tehnologia necesară producţiei de ferestre termoizolante din PVC. Printre produselele din portofoliu se regăsesc rulouri, obloane şi diferite accesorii pentru ferestre şi uşi.